| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р 52765- 2007 |

Дороги автомобильные общего пользования

ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА
КЛАССИФИКАЦИЯ

|  | Москва Стандартинформ 2007 |
| --- | --- |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский дорожный научно-исследовательский институт (ФГУП «РОСДОРНИИ») Росавтодора совместно с Департаментом ОБДД МВД России и ЗАО «ДОРИСКОНСАЛТ»

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 «Дорожное хозяйство»

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 269-ст

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Содержание

1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения 4. Классификация элементов обустройства автомобильных дорог

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дороги автомобильные общего пользования ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА КЛАССИФИКАЦИЯ Automobile roads of the general use. Road facilities. Classification

Дата введения - 2008-07-01

# 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на элементы обустройства существующих и проектируемых автомобильных дорог общего пользования (далее - дорог) и устанавливает их техническую классификацию.

Классификация распространяется на элементы обустройства дорог постоянного характера.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50970-96 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

ГОСТ Р 50971-96 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ Р 51266-99 Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. элементы обустройства автомобильной дороги: Комплекс зданий и сооружений обслуживания движения, технических средств и устройств, предназначенных для организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

Примечание - К техническим средствам и устройствам организации и обеспечения безопасности дорожного движения относят технические средства по ГОСТ Р 52289, а также средства и устройства, перечисленные в таблице 1 настоящего стандарта.

3.2. дорожный знак: Устройство в виде панели определенной формы с обозначениями и/или надписями, информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях и режимах движения, расположении населенных пунктов и других объектов.

Примечание - Конструкция знаков - по ГОСТ Р 52290.

3.3. табло с изменяющейся информацией: Устройство в виде электронной панели, которое с помощью надписей и символов информирует участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.

Примечание - Информация на табло изменяется в соответствии с изменениями условий движения.

3.4. дорожная разметка: Линии, надписи и другие обозначения на проезжей части с усовершенствованным покрытием, бордюрах, дорожных сооружениях и элементах обустройства дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.

Примечание - Разметка - по ГОСТ Р 51256.

3.5. дорожный светофор: Светосигнальное устройство, применяемое для регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных участков дорог.

Примечание - Конструкция светофоров - по ГОСТ Р 52282.

3.6. направляющие устройства: Технические средства, предназначенные для зрительного ориентирования участников дорожного движения путем указания направления дороги, обозначения препятствий, представляющих опасность для движения,

3.7. искусственные неровности: Техническое средство для принудительного снижения скорости движения транспортных средств, представляющее собой специально созданное искусственное возвышение на проезжей части автомобильной дороги в виде полосы, расположенной перпендикулярно к направлению движения.

3.8. шумовые полосы: Устройство в виде чередующихся поперечных полос на поверхности покрытия дороги, выполненные посредством крупношероховатой поверхностной обработки или другим способом, вызывающие вибрацию элементов подвески автомобиля и повышенный шум, вынуждающие водителей снижать скорость движения и повышать внимание.

3.9. аварийный съезд: Однополосный съезд с дороги в горной местности для вывода из транспортного потока и гашения скорости движения автомобиля, потерявшего управление из-за отказа тормозов на спуске.

3.10. дорожное ограждение: Устройство, предназначенное для предотвращения съезда транспортного средства с земляного полотна дороги и мостового сооружения (моста, путепровода, эстакады и т.п.), переезда через разделительную полосу, столкновения со встречным транспортным средством, наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обочине и в полосе отвода дороги, на разделительной полосе (удерживающее ограждение для автомобилей), падения пешеходов с мостового сооружения или насыпи (удерживающие ограждения для пешеходов), а также для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть (ограничивающее ограждение).

3.11. акустический экран: Преграда, устанавливаемая на пути распространения шума от транспортного потока к защищаемому от шума объекту.

3.12. противоослепляющий экран: Преграда, устанавливаемая на пути распространения света от фар автомобилей одного направления движения к потоку автомобилей противоположного направления движения.

3.13. снегозащитные устройства: Устройства в виде заборов, щитов или посадки деревьев и кустарников, уменьшающие отложение снега на проезжей части дороги.

3.14. тротуар: Имеющее усовершенствованное покрытие инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов в населенных пунктах, размещаемое в полосе отвода или придорожной полосе автомобильной дороги, а также часть дороги на мостовых и других искусственных сооружениях.

3.15. пешеходная дорожка: Размещаемое за пределами земляного полотна инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов вне населенных пунктов в полосе отвода или придорожной полосе автомобильной дороги.

3.16. пешеходный переход: Обозначенные дорожными знаками и/или разметкой инженерное сооружение или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу.

3.17. велосипедная дорожка: Дорожка, предназначенная для движения велосипедов и мопедов, имеющая усовершенствованное покрытие и оборудованная средствами организации дорожного движения (знаками, разметкой, светофорами).

3.18. стационарное электрическое освещение: Искусственное освещение, обеспечивающее в темное время суток видимость дороги и дорожных сооружений для их эффективного использования и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Примечание - Включает в себя стационарные осветительные устройства и линии электропередачи.

3.19. дорожное зеркало: Устройство, предназначенное для обеспечения в пределах нормативного поля обзора транспортного средства минимального расстояния видимости на участках дороги, на которых видимость ограничена расположенными на дороге сооружениями или особенностями рельефа местности.

Примечание - Нормативное поле обзора транспортного средства - по ГОСТ Р 51266.

3.20. здания и сооружения обслуживания движения: Здания и сооружения, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения, технического обслуживания транспортных средств, обслуживания грузовых и пассажирских перевозок и контроля за движением.

Примечания

1. Здания и сооружения для обслуживания участников дорожного движения включают в себя здания и сооружения для отдыха водителей и пассажиров, пункты питания и торговли, медицинской помощи и связи.

2. Здания и сооружения для технического обслуживания транспортных средств включают в себя станции заправки топливом, моечные пункты, здания и сооружения для ремонта автомобилей.

3. Здания и сооружения для обслуживания грузовых и пассажирских перевозок включают в себя терминалы и грузовые автостанции, сооружения таможенной службы, автовокзалы, пассажирские автостанции и автобусные остановки.

4. Здания и сооружения для контроля за движением включают в себя стационарные посты дорожно-патрульной службы, пункты весового и габаритного контроля.

3.21. площадки отдыха: Площадки вблизи автомобильной дороги для остановки транспортных средств с целью отдыха водителей и пассажиров в пути следования.

3.22. площадки для остановки и стоянки автомобилей: Оборудованные площадки или уширения проезжей части для остановок и кратковременных стоянок автомобилей у объектов дорожного сервиса, историко-архитектурных комплексов и других, привлекательных для участников дорожного движения мест с систематической остановкой автомобилей.

3.23. аварийно-вызывная связь: Система связи для вызова к месту дорожно-транспортного происшествия сотрудника ГИБДД, медицинской или технической помощи.

Примечание - Включает в себя вызывные колонки, линии связи (оборудование радиосвязи) и диспетчерский пункт.

3.24. остановочные пункты общественного пассажирского транспорта: Комплекс элементов обустройства, предназначенный для организации ожидания, высадки и посадки пассажиров маршрутных транспортных средств.

Примечание - Оборудуются в местах промежуточных остановок на маршруте следования.

3.25. стационарный пост дорожно-патрульной службы: Место несения службы нарядами дорожно-патрульной службы, оборудованное специальными служебными помещениями, оснащенное оперативно-техническими и специальными средствами, инженерными и иными сооружениями, а также закрепленная за ним зона ответственности.

3.26. пункт весового и габаритного контроля: Место контроля весовых и габаритных характеристик транспортных средств, оборудованное служебными помещениями, оснащенное инженерными сооружениями и техническими средствами для размещения транспортных средств и измерения их весовых и габаритных характеристик.

# 4. Классификация элементов обустройства автомобильных дорог

4.1. Классификация элементов обустройства дорог включает в себя таксономические категории, выделяемые по следующим признакам:

- класс - по функциональному назначению элемента обустройства;

- группу - по способу реализации их назначения,

- тип - по конструктивному исполнению;

- вид - по особенностям конструкции.

4.2. Элементы обустройства автомобильных дорог по их функциональному назначению подразделяют на два класса:

- класс технических средств и устройств организации и обеспечения безопасности дорожного движения - элементы обустройства, предназначенные для организации движения транспортных средств и пешеходов, обеспечения безопасных условий движения;

- класс зданий и сооружений обслуживания движения - элементы обустройства, предназначенные для обеспечения участников дорожного движения различными видами услуг, необходимыми для создания нормальных условий их работы и отдыха.

4.3. Класс технических средств и устройства организации и обеспечения безопасности дорожного движения по способу реализации назначения, конструктивному исполнению и особенностям конструкции подразделяют на группы, типы и виды в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Классификация технических средств и устройств организации и обеспечения безопасности дорожного движения

| Класс | Группа | Тип | Вид |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические средства и устройства организации и обеспечения безопасности дорожного движения | Дорожные знаки и сигналы | Дорожные знаки | Со световозвращающей поверхностью |
|  |  |  | С внутренним освещением |
|  |  |  | С внешним освещением |
|  |  | Табло с изменяющейся информацией | Экранное |
|  |  |  | Строчное |
|  |  |  | Символьное |
|  |  |  | Комбинированное |
|  |  | Дорожная разметка | Горизонтальная |
|  |  |  | Вертикальная |
|  |  | Дорожные светофоры | Транспортные |
|  |  |  | Пешеходные |
|  | Направляющие устройства | Дорожные сигнальные столбики | По ГОСТ Р 50970 |
|  |  | Дорожные тумбы |  |
|  |  | Дорожные световозвращатели | По ГОСТ Р 50971 |
|  |  | Направляющие островки | В уровне проезжей части |
|  |  |  | Приподнятые |
|  |  | Островки безопасности | В уровне проезжей части |
|  |  |  | Приподнятые |
|  | Устройства воздействия на транспортные средства | Искусственные неровности | Сборные |
|  |  |  | Монолитные |
|  |  | Шумовые полосы | Сборные |
|  |  |  | Монолитные |
|  |  | Аварийные съезды |  |
| Технические средства и устройства организации и обеспечения безопасности дорожного движения | Защитные устройства | Дорожные ограждения | Удерживающие |
|  |  |  | Ограничивающие |
|  |  | Акустические экраны | Широкие акустические экраны |
|  |  |  | Акустические экраны-стенки |
|  |  |  | Комбинированные акустические экраны |
|  |  |  | Экранные комплексы |
|  |  | Противоослепляющие экраны | Сетчатые |
|  |  |  | Стоечные |
|  |  | Снегозащитные устройства | Снегозащитные насаждения |
|  |  |  | Снегозадерживающие заборы |
|  |  |  | Снегопередувающие заборы |
|  | Средства организации движения пешеходов и велосипедистов | Тротуары и пешеходные дорожки |  |
|  |  | Пешеходные переходы | Наземные |
|  |  |  | Надземные |
|  |  |  | Подземные |
|  |  | Велосипедные дорожки |  |
|  | Средства улучшения условий видимости | Стационарное электрическое освещение | Одностороннее однорядное |
|  |  |  | Двухстороннее прямоугольное |
|  |  |  | Двухстороннее шахматное |
|  |  |  | Осевое однорядное |
|  |  |  | Осевое двухрядное |
|  |  | Дорожные зеркала |  |

4.5. Класс зданий и сооружений обслуживания движения по способу реализации назначения, конструктивному исполнению и особенностям конструкции подразделяют на группы, типы и виды в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 - Классификация зданий и сооружений обслуживания движения

| Класс | Группа | Тип | Вид |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения обслуживания движения | Для обслуживания участников дорожного движения | Здания и сооружения для отдыха водителей и пассажиров | Гостиницы |
|  |  |  | Мотели |
|  |  |  | Кемпинги |
|  |  |  | Площадки отдыха |
|  |  | Пункты питания и торговли | Рестораны |
|  |  |  | Кафе и столовые |
|  |  |  | Киоски |
| Здания и сооружения обслуживания движения | Для обслуживания участников дорожного движения | Пункты медицинской помощи | Пункты первой медицинской помощи |
|  |  |  | Больницы |
|  |  | Сооружения связи | Пункты связи |
|  |  |  | Аварийно-вызывная связь |
|  | Для технического обслуживания транспортных средств | Станции заправки топливом | Автозаправочные станции |
|  |  |  | Автогазозаправочные станции |
|  |  | Моечные пункты | Автоматические |
|  |  |  | Ручные |
|  |  | Станции (пункты) технического обслуживания | Стационарные |
|  |  |  | Передвижные |
|  | Для обслуживания грузовых и пассажирских перевозок | Терминалы и грузовые автостанции |  |
|  |  | Сооружения таможенной службы |  |
|  |  | Автовокзалы |  |
|  |  | Пассажирские автостанции |  |
|  |  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта |  |
|  | Для контроля за движением | Стационарные посты дорожно-патрульной службы | Стационарные |
|  |  |  | Передвижные |
|  |  | Пункты весового и габаритного контроля | Стационарные |
|  |  |  | Передвижные |

Ключевые слова: обустройство автомобильных дорог, элементы обустройства, определения, классификация, назначение